天籁卫浴产品卖点

一、软管

1.不锈钢丝编织管：采用进口不锈钢丝编织而成，内管采用EPDM或PVC，达到欧美卫浴标准，螺母不锈钢和铜两种，铜芯采用精炼黄铜材质锻造而成，工作压力1.6Mpa，爆破压力4.0Mpa,在介质温度小于90摄氏度的情况下，整管使用寿命可达5年以上。

2.合金丝编织管:采用铝镁合金丝编织而成，内管采用EPDM，达到欧美卫生标准；螺母采用精炼黄铜材质锻造而成，工作压力1.0Mpa,爆破压力3.5Mpa。

3.不锈钢波纹管：采用进口不锈钢制成，工作压力1.6Mpa，爆破压力4.0Mpa，在介质温度小于90摄氏度的情况下，整管的使用寿命可达10年。

4.不锈钢双扣管：材质采用进口不锈钢，本色双扣管表面采用电抛光工艺处理，镀烙双扣管表面镀层可达同类产品10背以上，色泽亮丽，更耐腐蚀。

5.铜双扣管：材质采用H62铜制作，表面镀层克达同类产品10倍以上，经久耐用。

6.合金丝编织管（颜料螺母）安装便捷，可免工具安装。

二、龙头

1.个性化设计

天籁龙头的设计都是源于设计师独特设计理念。灵感有的源于生活的点点滴滴，，每一款都是天籁人精心打造的艺术品，蕴含了天籁人以人为本的设计理念和精湛的加工工艺技术。

2.健康贴心

龙头在使用的过程中不可避免的要受到水的不断冲刷，如果对材质不加以严格把关就会在使用中对水造成二次污染的后果，这样会直接影响使用者的健康问题（我们知道一旦重金属，例如铅侵入人体的话，是无法排出体外的）。而我们天籁公司对这一问题极为关注，严把材质关，从国外引进了全自动“洗铅”设备和工艺，把龙头阀体内包含铅在内的重金属全部从金属材料中除去。同时，通过“进口光谱分析仪器”对材料进行“双保险”的检测，以保证龙头不会对水质造成污染，消费者可以放心使用。

3.电镀如镜

龙头产品的电镀镀消费者来说最大的好处有两点：一是起到防腐蚀的作用；二是起到美观的作用，天籁对这两点有严格的要求。

天籁（厦门）卫浴科技有限公司进口了全自动的电镀设备，整个电镀过程由电脑准确控制。故天籁龙头电镀层无论是耐腐蚀性、防脱落性、耐温差、耐湿度变化性都是最优秀的。所以天籁的龙头在日常生活中维护起来是非常方便的。

4.舒适性

从阀芯上看，天籁的龙头采用优质的陶瓷阀芯，不但能保证龙头的使用寿命，还能保证使用时方便舒适。优质陶瓷阀芯的手感顺滑，在调节水量和水温的时候只要轻轻旋转保守就可以轻松完成，而不会出现水花四溅或是水温过大偏差；从起泡器看，天籁龙头全部采用优质起泡器，水花柔和，使用舒适。

5.寿命长

从材质上看：水晶龙头采用的是优质的陶瓷阀芯，能够保证龙头连续开关50万次无质量问题（即正常情况下按每天使用50次计算，最少可以使用27年），阀体采用的是优质精铜，选用优质的橡胶密封圈，变化率小，不易老化；从生产工艺上看，天籁公司从开模到机械加工到抛光再到电镀都采用了最先进的工艺及设备，保证了龙头产品的精确性。例如天籁的螺纹精度可以做到安装不用生料带，仅用手力完全可以达到密封要求；从检测上看，天籁有卫浴行业第一家国家资质的检测中心，对龙头的各项检测得到国家及国际认可。

6.安全性

龙头属于耐用品。质量稳定，不但能给生活带来极大的便利，同时也能保证安装安全。且无论是耐腐蚀性、防脱落性、还是耐温差、耐湿度变化性都是最优秀的。所以水晶的花洒在日常生活中维护起来是非常方便的。

7.龙头产品的使用 事项及保养

- 龙头的供热水一侧处于高温状态，请注意勿使皮肤直接接触阀体表面，以免烫伤；

- 不得使用去污粉、抛光粉、等含粗颗粒的洗涤剂或者尼龙刷清洗；

- 由于酸性洗涤剂能侵蚀电镀层，故不得使用；如果酸性洗涤剂洗过龙头后，要立即对龙头进行补充水洗，并用干软布擦拭干净；

- 当龙头很脏时，用适量冲淡的洗发水、沐浴液等浸布擦净，用清水冲洗后，用干软布擦拭龙头；

- 当您较长时间不使用该龙头时，请关闭家里的进水总阀；

- 当出水口 时可旋下出水最配件，进行清洗；

- 安装前务必清理管中杂物、沙粒等异物，以免造成堵塞；

- 安装完毕后，接通水源反复检查各衔接处是否有渗漏，确保正常后，方可使用。

- 花洒

1.寿命长

花洒本体的材质采用进口航空塑料即原生ABS塑管，它抗跌落、耐高温的特性（天籁研制的工程花洒可以耐100度的高温）；软管上配有过滤网防止水嘴的杂质进入花洒，花洒内部加丝网防止水中杂质进入出水孔；选用优质的橡胶密封圈，变化率小，不易老化；花洒旋转寿命测试达到国内最高，即1500次每小时，总计可达50000次，远高于加拿大10000次的标准要求。

2.污垢自洁功能

天籁的花洒出水孔采用的材质是TPR或者硅胶，在保证寿命的前提下具有很好的柔韧性，如若出水口有轻微的堵塞，用手轻柔即可恢复正常出水效果，更适合中国水质使用。

3.双扣淋浴软管

作为花洒的配件，淋浴软管与会影响花洒的使用，天籁的淋浴软管采用了双扣设计，抗拉、抗扭力很强，使用灵活方便，且寿命长。

4.节水性（节水花洒）

花洒尾部螺纹接头处配有节水装置，在1-8公斤的水压下，花洒出水量始终稳定在8升左右。在十二公斤水压下，每分钟节水可达4升，水压越高、越节水。

5.花洒产品的使用注意事项及保养

- 若发现花洒水花不规则出水，断断续续流水时，则是有杂物堵住出水口，这时只需要轻轻拨动花洒出水口的软胶，杂物自动会被水冲出；

- 不得使用去污粉、抛光粉、等含粗颗粒的洗涤剂或者尼龙刷清洗

- 安装前务必清理管中杂物、沙粒等异物，以免造成堵塞；

- 安装完毕后，接通水源反复检查各衔接处是否有渗漏，确保正常后，方可使用。

四、挂件

1.款式多样

天籁挂件产品品类齐全、款式多样，可供消费者随意挑选。并且款式设计经典，百看不厌。

2.电镀好

公司从国外引进两台测试仪器，不但对镀层的厚度进行精密检测，同时还检测镀层的附着力，保证产品在使用过程中镀层不脱落、不起皮、增加产品的使用寿命。

3.价格合理

适合各种价格群体。

4.五金产品的使用注意事项及保养

1）在使用过程中，应当定期清洗保养；

2）当五金产品很脏时，用适量稀释的洗发水、沐浴液等浸布擦净，用清水冲洗后，然后用软布擦净五金件

五、浴室柜

1.优质橡木材质

采用泰国、马来西亚等东南亚进口的优质项目做基材。橡木木质坚硬，有防潮、不变形、不生虫、不易腐烂等显著优势。天籁卫浴柜采用橡木的优点是纹理清晰，美观大方。

2.加强型防水效果

木体表面采用防水漆处理，隔绝水汽与木体接触，对柜体起到有效的保护作用。

3.高光表面处理

油漆，使漆面亮度高达102度，色泽均匀，手感细腻。

4.优质配件

对于小五金件，天籁同样做严格检测，保证了产品的使用寿命。业内知名品牌的液压铰链和 防震垫片结合使用，使柜门关闭时轻柔无声，减缓冲击力，提升产品档次，经久耐用；“7”字型挂钩设计，又大大增加承受能力；优质银镜配置，清晰，不易老化，档次高。

5.设计合理

组合式置物架及超大存放空间设计，更好的收纳琐碎物品。

5.健康环保

制作过程全部采用环保处理，选用名牌环保油漆，达到出口欧洲标准。

6.浴室柜的使用注意事项及保养

- 浴室柜具有防潮功能，但一样忌用水冲洗，清理时用湿海绵或绒布轻轻擦拭即可，以免积水造成腐蚀。

- 应定期清洁，清洗时洗涤剂最好使用洗发水、沐浴露等；浴室柜上经常会摆置一些清洁用品，流出的清洁剂最好马上清掉，或者在清洁用品下放垫一层隔离物。

- 保持清爽通风，干湿分离，但是要避免太阳直射。

- 不要用硬物敲打、撞击台盆表面，造成陶瓷表面碰伤或刮花。

- 定期检测门板铰链及拉手是否出现松动及异响，若有，请及时调校或维修；悬挂式受力部位的五金件应经常检查。

- 安装好产品后，应尽量避免移动产品或者经常拆卸。

六、陶瓷

1.节水设计

天籁的坐便器设计为两档冲水，满足用户节水的要求。

2.缓降盖板

水晶的坐便器在盖板设计上充分考虑到了用户的实际使用，缓降盖板在使用的过程中可以起到防噪音和保护产品的作用。

3.吸水率低

水晶的坐便器为高温烧制，吸水率E小于百分之零点五，避免了产品因水釉膨胀造成的釉面龟裂，而且在使用中也不会产生异味。

4.弯管施釉

水晶的坐便器弯管处也做了施釉处理，从而增强了排水管道的输送能力，污物冲得更干净。

5.科学的水封面积

水晶的坐便器水封面积不小于100*85mm，在不迸溅的前提下保证使用过程中不会出现挂脏现象。

6.合理的水封深度

水晶的坐便器水封深度要求不低于50mm，起到了很好的隔臭功能，而且每次冲水后的水封回复也都不小于50mm.

7.极佳的冲水效果

水晶的坐便器不但对固体物的排放功能有严格的标准，而且对悬浮物的排放功能也有严格的标准，从而在 节水的前提下保证了坐便器冲水的功能。

8.高效的洗净功能

坐便器在使用过程中，洗净面的冲洗效果也非常的重要，水晶的坐便器对此也有严格的墨线洗净功能检测。

9.防溅污性

水晶的坐便器不但对功能性有着严格的要求，而且对舒适度也有严格的要求，如坐便器在冲水时不能有迸溅到使用者身上或者板盖上。

10.专业的水箱配件

水晶的坐便器采用了专业的水箱配件，保证了配件的质量，延长了坐便器的使用寿命。

11.两种规格坑距分开设计

水晶的坐便器分为300mm和400mm的坑距，这两种坑距是分开设计的。使安装更为稳定，不会产生漏水的隐患，使用时也不会有多余的空间挂脏。

12.大管径设计

水晶的坐便器为加大管径设计，国家要求过球直径为41mm，而水晶要求为43。

13.陶瓷产品的使用注意事项及保养

坐便器

- 不要向坐便器内 丢入新闻纸，尿垫纸、卫生巾等容易堵塞的物品；

- 不慎落入便器内的杂物应及时取出，堵塞时立即用皮吸器排除；

- 如将浓茶或墨水等染色性强的液体洒在陶瓷上面，应立即擦洗干净；

- 不可使用坚硬器具或粗糙织物与便器接触，不可敲打、撞击；使用时不要将其他盛器在陶瓷表面摩擦以免擦伤釉面；

- 如釉面出现少许轻微划痕，在划痕处涂牙膏，用轻柔的干布用力擦拭可以把划痕擦干净；

- 定期用洁厕灵擦洗附着污物，清洗不掉时，再用软刷清除，保持其表面清洁。

水箱

- 定期清洗过滤和水箱；

- 不宜放置含酸性物质到水箱内进行消毒；

- 水压不稳定的用户，经常检测力臂螺母，松紧；

- 按动按钮时，不宜用力过大，避免造成断链和压轩断的现象。

盖板

- 不要用喷雾罐的洗涤剂、消毒剂（如纯酒精、天那水）清洗表面，不使用粗糙有磨损作用的擦洗粉，禁用钢丝刷或坚强的工具刮盖板；

- 板盖粘有污物时用肥皂液清洗盖板，清洗后用柔软的布把水抹干净；

- 开合盖板时不宜用力过大，使用时切勿背部靠着面板使用。

七、水槽卖点

1.材质佳，档次高

采用优秀不锈钢制作，富含锰铬拥有更强的防氧化、耐磨和防污能力；水槽厚度达到1mm上下相差在0.05mm，坚固耐用，拥有更长的使用寿命。

2.工艺先进

采用国际上先进的一体拉伸工艺，外形美观，边角圆润平滑；有效防止了生锈、裂纹、漏水、脱落等问题的产生，确保产品拥有更长的使用寿命。摒弃了传统的手工焊接工艺，采用全数控 精密焊接，无虚焊、裂纹、气孔，有效防止了焊缝生锈、漏水、槽体脱落等现象，确保水槽拥有更长的使用寿命。

精心雕琢产品细节，全套意大利进口设备，产品表面视觉效果绝佳，边角处理平整规则。拉丝面防划、耐磨；喷砂面不挂脏，防污性能 好。

3.优质下水管件

采用全刚下水，包括提篮把手都是优质304钢制作，档次高寿命长。

下水管采用优质PP材质，外观颜色鲜亮美观，防裂、防臭、防赌、经久耐用；厚度大，耐高温效果好。

丁青橡胶密封圈，手温度影响低，弹性保持好，使用寿命长。

防臭瓶设计科学，防臭功能好，易于清理。

4.实用设计

超过190mm，符合中国人使用习惯的深盆设计，方便顾客大量清洗更多中式餐具；漏斗型底部设计便于快速排水，保持钢盆干燥。

有的自带垃圾桶便于处理蒜皮，菜叶等小型垃圾，利于保持台面清洁。

进口橡木制作的砧板，不锈钢（或者ABS工程塑料）材质的沥水篮，ABS材质的刀架砧板的配件使厨房炒作成为一种乐趣。

5.使用安全性

采用特深挡水边和防溢水装置配合，厨房装修安全双重保险。

专用的防温差凝露涂层，有效防止水汽凝露。避免因温差较大时，水汽凝聚盆地形成少量水珠低落橱柜，造成橱柜吸水膨胀损坏。

6.消声功能

底部采用优质橡胶消声垫，消除烦心落水噪音。

7.水槽产品的使用注意事项及保养

1)不能用钢丝球刷洗水槽，建议采用海绵或者纱布；

2)应经常注意清洗，避免因长期使用留下污垢；

3)请专业人士安装水槽；

4)避免尖锐物品碰撞水槽；

5)不要在水槽里使用橡皮垫，因为橡皮垫留下的污垢很难清洗；

6)尽量避免强力漂白粉、家用化学品和肥皂长时间接触水槽，如果发生以上情况，则用清水洗，干净并立即擦干；

7)含金属成分的水（重水）会导致橱盆变色或产生锈斑，发现这种现象可在每次用完之后用毛巾擦干。